附件2

### 三伸缩立柱液压支架及三伸缩立柱

### 安全标志管理方案

（试行）

根据矿用产品安全标志管理有关规定，依据三伸缩立柱液压支架（以下简称支架）、三伸缩立柱（以下简称立柱）的技术特点及专家专题论证意见，制订本方案。

一、支架、立柱安标审核发放执行《新产品审核发放实施规则》（ABGZ-MK-06-2017-01），首次申办按新产品审核发放模式ⅠⅠ进行，即：技术评估+产品检验+工厂评审。支架、立柱分别参照执行《液压支架类产品审核发放实施规则》（ABGZ-MA-EEA-2017-01）、《液压支架立柱、千斤顶类产品审核发放实施规则》（ABGZ-MA-EEE-2017-01）。

二、提交的产品技术文件除满足上述审核发放实施规则的要求外，还应符合以下专项要求：

1.名称、型号

名称：掩护式液压支架

型号：

Z   Y  A   □ / □ / □  D    S

名称：液压支架三伸缩立柱

型号：

Φ□ /Φ□ / Φ□

2.支架执行标准应包括GB 25974.1-2010《煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件》《三伸缩立柱液压支架及三伸缩立柱安全技术要求（试行）》；立柱执行标准应包括GB/T 25974.2-2010《煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件》《三伸缩立柱液压支架及三伸缩立柱安全技术要求（试行）》。

3.支架图纸应至少包括总图、液压原理图、液压系统布置图；立柱图纸应至少包括总图、减压结构部件图。总图明细栏应标清结构件、密封件等的相关信息（如：使用材质等）。

4.产品使用说明书除应包含产品执行标准、使用环境条件及适用范围、产品型号含义、主要技术参数、使用方法以及安全警示语句等内容外，还应明确平衡千斤顶变位调整等操作的安全注意事项。

5.产品设计计算书应至少包括支架稳定性、承载，以及立柱缸体强度、内部压力等计算。

三、经履行合格评定程序符合安全标志发放条件的产品，发放新产品安全标志证书。

# Text boxes

电液控制，非电液控省略

最大高度，dm

支架

掩护式

A类支架，其它省略

最小高度，dm

立柱形式：三伸缩

工作阻力，kN

一级缸径，mm

二级缸径，mm

三级缸径，mm